# Esame di Sistemi Operativi 1: 14 Giugno 2007

|  | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punti | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 32 |

Domanda 1

Descrivere in pseudo codice l’algoritmo di mutua esclusione di Peterson e dire quali proprietà soddisfa.

Domanda 2

Descrivere le tecniche di prevenzione del deadlock viste a lezione.

Domanda 3

Descrivere la struttura di un i-node e spiegare come viene utilizzato per la navigazione in un file system unix

con file e directory.

Domanda 4

Spiegare ruolo e funzionamento del processo init. Quali informazioni contiene il relativo

file di configurazione (inittab)?

Esercizio 1

| Risorse condivise num1,num2: integer = 0; |  |
| --- | --- |
| process P1 | process P2 |
| { | { |
| while (true) do | while (true) do |
| begin | begin |
| num1:=max{num1,num2}+1; while (num2>0 and num1>num2) do skip; <Sezione Critica> num1:=0; <Sezione Non Critica> | num2:=max{num1,num2}+1; while (num1>0 and num2>num1) do skip; <Sezione Critica> num2:=0; <Sezione Non Critica> |
| end; | end; |
| } | } |

Dire (motivando la risposta) se ciascuna delle seguenti proprietà e’ soddisfatta dal programma risultante dall’esecuzione parallela di P1 e P2:

- Mutua esclusione

- Progresso

- Assenza di starvation

Esercizio 2

Considerare i processi P1, P2, P3, P4  con i seguenti tempi di arrivo e tempi di  esecuzione.

| Processo | Tempo di arrivo | CPU Burst |
| --- | --- | --- |
| P1 | 0 | 9 |
| P2 | 1.5 | 5 |
| P3 | 2 | 7 |
| P4 | 3.5 | 5 |

Assegnare questo insieme di processi ad un processore in base alla politica round robin considerando 
un quanto di tempo di  3 unità. Calcolare il valor medio del tempo  di completamento per ogni processo.

### Esercizio 3

Considerare la seguente stringa di riferimenti alla memoria di un processo in un sistema con memoria virtuale 

S = 8 9 1 2 3 4 9 1 2 7 2 8 1 6 2 4 5 9 8 5

Illustrare il comportamento dell’ algoritmo LRU di sostituzione delle pagine per una memoria 
fisica di 3 blocchi.  Calcolare il numero di page fault.

Esercizio 4

Calcolare la dimensione minima di una FAT necessaria per indirizzare un disco di capacità 
400 GB con blocchi da 8KB. 

Considerate ora i seguenti due file:

- A di dimensione  10000 Byte

- B di dimensione  40000  Byte

Mostrate un esempio di come vengono memorizzati gli indirizzi dei blocchi  dei file A e B in

una FAT per un disco con le caratteristiche viste sopra  (scegliete indirizzi di blocco a 
piacere per i due file).