## Esercizio 1

L’algoritmo di Dijkstra per la mutua esclusione e’ definito come segue:

Shared vars

flag2[1,..n]: array of Boolean, initially all false

flag1[1,..n]: array of Boolean, initially all false

k: integer in range 1,..N, initially any value in its range

Local variables

j:  integer in range 1,..N

repeat

- NCS

- flag1[i]:= true				% inizio trying protocol %

- flag2[i]:= false

- while k(i do 			% ciclo della sentinella %

- if not flag1[k] then k:=i

- flag2[i]:= true

- for j:= 1 to n do

- if i(j and flag2[j] then goto 3	% fine trying protocol %

- CS

- flag1[i]:=flag2[i]:= false;			%  exit protocol %

forever

Questa soluzione garantisce mutua esclusione e assenza di deadlock ma non assenza di starvation.

Mostrare un’esecuzione che non soddisfa l’attesa limitata.

Esercizio 2

Considerate i seguenti  processi

| Risorse condivise semaphore M=2; int x=100; |
| --- |
| Processo P1 { begin down(&M); x:=x+1; up(&M); end } | Processo P2 { begin down(&M); x:=x+1; up(&M); end } | Processo P3 { begin down(&M); x:=x+1; up(&M); end } |

supponete che i processi vengano eseguiti concorrentemente sulla stessa CPU.

- Individuate le regioni critiche nel codice di P1 e P2. 
Si possono verificare race condition per la variabile condivisa x?

- Determinare il valore di x alla fine di ogni possibile esecuzione del programma.

- Notate che P1, P2 e P3 sono tutte copie di uno stesso processo P.
Cosa cambia nella risposta 2 se M fosse inizializzato ad un valore K>=0 ed 
avessimo N>=1 copie di P eseguite in parallelo.