Corso di Laurea in Informatica Applicata - La Spezia

30 Maggio   2007

Sistemi Operativi - Seconda  prova intermedia

ESERCIZIO 1

Si consideri un sistema con indirizzi a 16 bit che utilizza tabelle delle pagine a un solo livello in cui l'indirizzo abbia un offset di 10 bit.

Si supponga che la tabella delle pagine sia caricata dalla locazione 200 con seguente contenuto

| indirizzo | contenuto | Indirizzo | Contenuto | indirizzo | contenuto | Indirizzo | contenuto | indirizzo | contenuto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | 208 | 5 | 220 | 34 | 234 | 10 | … | … |
| … | … | 210 | 520 | 222 | 99 | 236 | 24 | 256 | … |
| 200 | 1 | 212 | 45 | 226 | …. | 238 | 13 | 258 | 85 |
| 202 | 27 | 214 | 4 | 228 | …. | 240 | 8 | 260 | 31 |
| 204 | 89 | 216 | 22 | 230 | 89 | 242 | 18 | 264 | 36 |
| 206 | 9 | 218 | 11 | 232 | 2 | 244 | … | … | … |

Si supponga inoltre che ogni descrittore di pagina occupi 2 byte (nella tabella è mostrato solo il numero di pagina fisica). Tradurre in indirizzi fisici i seguenti indirizzi logici:

a) 3991

b) 198

c)  17409

ESERCIZIO 2

Perche' occorre fare l'instruction backup (ripristino dell'istruzione) durante la gestione del page fault (errore di pagina), e come esso viene realizzato ?

ESERCIZIO 3

Relativamente all'algoritmo Wsclock, dare una risposta motivata alle seguenti domande:

1.Il contatore di tempo virtuale corrente TVC è unico all'interno del sistema ?

2.Quando viene incrementato TVC e da chi ?

3.Chi mette a 0 e ad 1 i bit R e quando?

4.Quando viene aggiornato il tempo di ultimo utilizzo relativo ad una pagina logica?

ESERCIZIO 4

Descrivere l'algoritmo di sostituzione di pagine di Windows 2000

ESERCIZIO 5

Descrivere l'organizzazione del backing store (memoria secondaria) in Linux

ESERCIZIO 6

Descrivere le funzioni e la struttura di un device driver (gestore di dispositivo)

ESERCIZIO 7

Spiegare le differenze tra la formattazione a basso e ad alto livello di un disco. Spiegare inoltre l'utilità del partizionamento del disco e dire inoltre se (e in tal caso come) è possibile far coesistere file system diversi sullo stesso disco.

ESERCIZIO 8

Meccanismi per l'individuazione e per la sostituzione dei bad blocks

ESERCIZIO 9

Dato il seguente frammento di FAT:

...

100	107

101	-1

102	109

103	101

104	108

105	102

106	103

107	-1

108	106

109	100

110	104

...

Assumendo che i file A e B iniziano rispettivamente nel blocco 110 e 105, e che i blocchi abbiano dimensione 2KB, calcolare il blocco corrispondente ai seguenti offset nei files A e B:

- 6739 file B

- 9000 file B

- 2048 file B

- 8192 file A

- 8191 file A

- 10111 file A

ESERCIZIO 10

Spiegare il motivo per il quale negli i-node unix è previsto un campo per il contatore degli hard link